8 Port 3300-38000MHz Panel Antenna

| Electrical specifications |
| --- |
| Frequency Range (MHz) | 3300-3800 |
| Polarization(°) | ±45 |
| Gain(dBi) | 14 |
| Horizontal Beam width(°) | 65 |
| Vertical Beam width(°) | 13 |
| Electrical Down tilt (°) | / |
| Electrical Down tilt Deviation(°) | / |
| 1st Upper Side-lope Suppression(dB) | ≤-15 |
| Front-To-Back Ratio,180°±30°(dB) | ≥25 |
| Cross-polar Discrimination@0°(dB) | ≥16 |
| Maximum Power per Port(W) | 100 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Isolation (dB) | 26 |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Lightning Protection | DC Ground |

| Mechanical specifications |
| --- |
| Antenna size(mm) | 500×160×85 |
| Packing size(mm) | 600×260×160 |
| Antenna weight(kg) | 3 |
| Mounting weigh(kg) | 2 |
| Packing weigh(kg) | 6 |
| Connector | 8*4.3-10-Female |
| Connector Location | Bottom |
| Radome Material | UPVC |
| Radome Color | Gray |
| Operating Temperature(℃) | -40～65 |
| Operating Humidity(％) | ≤95 |
| Wind resistance(km/h) | 210 |
| Waterproof | IP65 |

3500MHz